# INFORMAÇÃO DE IMPRENSA

# Michelin Pilot Road 4

# Dossier de imprensa

Abril 2014

Sumário

- Em síntese
MICHELIN Pilot Road 4 
Mais segurança em todas as condições ……………………….………………….…….… 3

- A gama MICHELIN Sport Radial
Totalmente renovada em dois anos ………………………………………….……..……… 5

- MICHELIN Pilot Road 4								
Três modelos e mais performances ...………….……..…………………………..…….…. 6

- Os avanços tecnológicos da gama MICHELIN Pilot Road 4 decifrados ……….......….. 9

- O MICHELIN Pilot Road 4 em 10 números-chave …..……………………………….…. 13

- MICHELIN Total Performance …………………………………...………….…………….. 14

- A Michelin reforça os seus laços com a BMW Motorrad …………………..…………… 15

- O programa dimensional da gama MICHELIN Pilot Road 4 ……………………...…… 16

- Anexos: 
A Michelin, em síntese ……………………………………………….………..…………… 17
Alguns números chave sobre o Grupo Michelin .…………………………….………….. 19

Em síntese

MICHELIN Pilot Road 4  
Mais segurança em todas as condições

Com o lançamento do MICHELIN Pilot Road 4, o novo pneu de moto de quarta geração para uma utilização 100% na estrada, a Michelin continua a proporcionar mais performances.

Disponível em três versões, Standard, GT e Trail, o pneu MICHELIN Pilot Road 4 chega a um mercado cada vez mais competitivo e inovador.

A Michelin, que já lidera o segmento Sport Touring Radial na Europa e América do Norte, reforça assim a sua posição com uma nova gama de grandes performances, que abrange a maior parte das categorias de motos de estrada de mais de 600 cm3.

Proporcionar sempre, e simultaneamente, mais segurança, mais confiança e mais prazer em todas as circunstâncias e durante mais quilómetros. Isto é o que caracteriza o novo pneu MICHELIN Pilot Road 4: permite uma distância de travagem em molhado 17% inferior em relação ao seu mais próximo pneu da concorrência e aumenta 20% a sua duração em comparação com o seu predecessor, apesar de o MICHELIN Pilot Road 3, lançado há três anos, ser o líder do mercado de Sport Touring Radial. Este novo pneu é um exemplo concreto da estratégia MICHELIN Total Performance que consiste em melhorar constante e conjuntamente várias performances do pneu.

Para chegar a este nível de performances, o MICHELIN Pilot Road 4 beneficia de quatro tecnologias inovadoras:

- A tecnologia borracha dupla (MICHELIN 2 CT)

- A tecnologia MICHELIN lamelas XST (X-Sipe Technology)

- A versão melhorada das esculturas com lamelas (MICHELIN XST+)

- A inovação MICHELIN 2AT (Dual Angle Technology) para a versão GT, patenteada pela Michelin, propõe uma arquitetura revolucionária.

Com a versão GT do pneu MICHELIN Pilot Road 4, a Michelin equipa em primeira montagem 40% da gama BMW R 1200 RT, a mais vendida da categoria e demonstra, mais uma vez, as estreitas relações que mantém com o construtor alemão.

Ser, ao mesmo tempo, local e global e ter em conta todas as utilizações e expetativas dos motoristas, independentemente de onde circulem, é o objetivo da Michelin Duas Rodas. Esta divisão caracteriza-se pela sua vontade de adaptação aos países, aos climas e às condições da estrada. Em todos os continentes, para todos os utilizadores, qualquer que seja a sua moto, desde a desportiva mais potente para circuito até às de pequena ou média cilindrada, passando pelas motos todo-o-terreno, existe um pneu Michelin específico. O pneu MICHELIN Pilot Road 4 é o exemplo perfeito.

A gama MICHELIN Sport Radial, 
totalmente renovada em dois anos

Após as sete novas gamas lançadas em 2013, a Michelin completa a renovação total da sua oferta radial. A gama MICHELIN Pilot Road 4, para uma utilização 100% na estrada, dirige-se a um vasto leque de motos de estrada de mais de 600 cm3. Esta linha desenvolve-se em três modelos: Standard, GT e Trail.

MICHELIN Pilot Road 4								
Três modelos e mais performances

O pneu MICHELIN Pilot Road 4 amplia ainda mais os padrões em aderência em solo molhado derrapante, em duração e em manobrabilidade, em todas as circunstâncias, graças às performances comuns aos três modelos (Standard, GT e Trail).

- Mais segurança em todas as condições

A Michelin tem uma única consigna: garantir um máximo de segurança aos motoristas, em qualquer condição.

Os testes comparativos( os testes comparativos realizados por um organismo independente (Dekra Test Centre) demonstraram que o pneu MICHELIN Pilot Road 4 trava numa distância 17% menor em estradas molhadas que os principais pneus da concorrência, o que pressupõe 14 metros, na média. A diminuição é ainda maior em superfícies muito escorregadias(( (tais como passadeiras ou as faixas de sinalização pintadas no solo), pois a distância é, então, 24% menor, isto é, uma média de 20 metros. O segredo são as lamelas MICHELIN XST e MICHELIN XST+, exclusivas da Michelin.

- Os testes realizados por um organismo independente mostram que em travagem em solo molhado, o pneu MICHELIN Pilot Road 4, numa mesma utilização, continua a ser o melhor da sua categoria.

As provas realizaram-se em condições normais de aderência. As excecionais performances de aderência mantêm-se numa ampla gama de temperaturas de utilização de 50º, desde -5° C em estradas secas a +45° C.

- O pneu MICHELIN Pilot Road 4, mais estabilidade para uma maior confiança e prazer

Para esta utilização, a estabilidade é fundamental. A Michelin propõe uma inovação determinante e patenteada. Graças à tecnologia, MICHELIN 2AT, a moto é muito estável, quer seja só com o piloto ou com acompanhante, com ou sem bagagem, em curva ou em reta.

- O pneu MICHELIN Pilot Road 4, sempre mais quilómetros

Com 20% de duração adicional((( para o MICHELIN Pilot Road 4 em relação ao seu predecessor o MICHELIN Pilot Road 3, o novo pneu permite reduzir significativamente o custo de utilização. Para consegui-lo, o MICHELIN Pilot Road 4 utiliza duas tecnologias imprescindíveis: a tecnologia inovadora (MICHELIN XST+), com lamelas biseladas, e a tecnologia MICHELIN 2CT.

Os avanços tecnológicos da gama 
MICHELIN Pilot Road 4 decifrados

- As tecnologias fundamentais do pneu MICHELIN Pilot Road 4

- Tanto para o pneu dianteiro como para o traseiro, o MICHELIN Pilot Road 4 recorre à tecnologia de borracha dupla (MICHELIN 2CT Technology), que consiste em utilizar borracha mole nos ombros e uma banda mais resistente no centro do pneu com o fim de maximizar a duração e a aderência do novo MICHELIN Pilot Road 4.

A tecnologia MICHELIN 2CT, em conjunto com a tecnologia MICHELIN XST+ (X-Sipe Technology), permite obter um desgaste regular do pneu, inclusive em solicitações intensas. Este desgaste regular é uma condição prévia para obter uma boa duração do pneu e uma constância das suas performances ao longo do tempo.

- A tecnologia MICHELIN XST

Caracterizado por um design muito inovador da banda de rolamento (a parte em contacto com a estrada), a tecnologia MICHELIN XST combina lamelas e espaços circulares. Isto permite ao mesmo tempo romper a película de água, aumentar a capacidade de drenagem e recuperar, assim, as condições de aderência de uma estrada quase seca.

- A tecnologia MICHELIN XST+

Esta tecnologia inclui biselados nas lamelas para melhorar a travagem e para ajudar a prevenir o desgaste anormal em condições extremas.

Lamelas transversais, no pneu dianteiro, para romper a película de água e, assim, assegurar uma travagem excecional em solo molhado.

Unas lamelas longitudinais, no pneu traseiro, para assegurar a motricidade e a aceleração.

Desenvolveu-se um novo piso para os pneus dianteiro e traseiro para otimizar a aderência em solo seco e molhado, assim como para conseguir um desgaste uniforme.

- MICHELIN 2AT (Dual Angle Technology)

Verdadeira revolução, a nova tecnologia MICHELIN 2AT (Dual Angle Technology), patenteada pela Michelin, é uma grande novidade e necessitou de cinco anos de investigação e desenvolvimento. Esta inovação proporciona ao pneu MICHELIN Pilot Road 4 GT a rigidez necessária para que as motos mais pesadas obtenham a máxima estabilidade, tanto em reta como em curva, e aumente o prazer de pilotar.

Não é só uma novidade tecnológica, mas também uma inovação no processo de fabricação.

Por outro lado, esta tecnologia proporciona um aumento de 15% de rigidez, em comparação com um pneu clássico para, assim, melhorar a estabilidade.

Para o mesmo, a tecnologia MICHELIN 2AT combina, de maneira excecional e ao mesmo tempo, elementos próprios de uma estrutura diagonal e radial, beneficiando, deste modo, do melhor das duas: da construção diagonal, a capacidade de suportar pesos adicionais, e da radial, o prazer de pilotar.

É necessário um novo processo de montagem para a sua fabricação.

As lonas que formam o pneu posicionam-se em ângulos diferentes. Depois de montadas durante a fabricação, consegue-se uma grande rigidez para as motos pesadas e flexibilidade para conseguir um maior conforto.

Esta tecnologia contribuiu para convencer a BMW Motorrad para homologar com extrema rapidez o novo pneu MICHELIN Pilot Road 4 GT para a sua nova BMW R1200 RT.

- O pneu MICHELIN Pilot Road 4, é também…

- Uma percentagem de estrias variável retrabalhada, que permite oferecer uma aderência ótima em qualquer grau de inclinação da moto.

Por outro lado, a percentagem média de estrias entre o pneu dianteiro e o traseiro reduziu-se de 15% para 13% em comparação com o MICHELIN Pilot Road 3, para melhorar a aderência em seco.

- Compostos 100% sílica, que permitem melhorar simultaneamente a duração e a aderência em solo molhado, a travagem e a aceleração, assim como a resposta à direção em inclinações graças um maior nível de rigidez.

- Uma montagem específica de polímeros desenvolvidos segundo a tecnologia “Polímero Funcional SBR” (Styrene Butadiene Rubber), que tem como efeito fazer progredir ao mesmo tempo a aderência e a duração.

- Lonas de carcaça, com base de poliéster HMLS (High Modulus Low Shrinkage), que permitem conjugar duas propriedades antagonistas: uma rigidez e resistência à rotura aumentadas para conseguir um comportamento sem par e uma flexibilidade de compressão para obter capacidades de absorção tanto em buracos como em travagem.

- Uma cintura a 0° de aramida muito resistente que segura a carcaça para evitar a força centrífuga e garante um perfil homogéneo a qualquer velocidade. As fibras de aramida usadas nos pneus Michelin conferem-lhes a mesma rigidez que o aço com um peso cinco vezes menor.

O MICHELIN Pilot Road 4 em 10 números-chave

5  	 Número de anos necessários para desenvolver a tecnologia MICHELIN 2AT.

6 	 Número de patentes registadas para desenvolver o pneu Pilot Road 4.

12  	Número de anos transcorridos desde o lançamento do primeiro pneu MICHELIN Pilot Road.

15 	 A percentagem de rigidez para dar mais estabilidade ao pneu MICHELIN Pilot Road 4 GT em relação a um pneu clássico.

17 	 O benefício, em percentagem, em travagem em solo molhado em comparação com o seu pneu mais direto da concorrência.

19 	 O total de dimensões diferentes (DIA + TRA) para todos os modelos 
         	disponíveis.

20 	 O benefício, em percentagem, de duração, em comparação com o seu predecessor o MICHELIN Pilot Road 3.

40 	 A percentagem de modelos de BMW R 1200 RT 2014 que montarão pneus 
         	MICHELIN como primeiro equipamento.

50 	 A amplitude da gama térmica de utilização (de - 5° a + 45° C).

2 	Em milhões, o total de quilómetros efetuados para desenvolver o pneu 
       	MICHELIN Pilot Road 4.

MICHELIN Total Performance

Com uma vantagem de 17% em travagem em solo molhado sobre o pneu da concorrência mais próximo e de 20% em duração em relação ao seu predecessor, ao mesmo tempo que proporciona um grande prazer de pilotar, o pneu MICHELIN Pilot Road 4 é o exemplo concreto da estratégia MICHELIN Total Performance.

Esta estratégia consiste em melhorar constante e conjuntamente todas as performances do pneu, por diversas que sejam as suas funções.

Mais que uma simples soma de performances, o objetivo é fazer progredir performances antagónicas entre si. Para poder conjugá-las num mesmo pneu, devemos dispor de tecnologias de ponta, capacidade para realizar provas e procedimentos industriais adaptados.

Nos seus três modelos (Standard, GT e Trail), o pneu MICHELIN Pilot Road 4 combina as tecnologias de vanguarda MICHELIN 2CT, MICHELIN XST e MICHELIN XST+, MICHELIN 2AT e, inclusive, novos compostos de borracha 100% sílica.

É possível superar este desafio graças aos conhecimentos da Michelin e a um investimento de mais de 600 milhões de euros em Investigação e Desenvolvimento.

Como exemplo, só para pneus de Duas Rodas, a Michelin realiza anualmente 450 protótipos e dedicam-se mais de 12.000 horas a cálculos.

A MICHELIN reforça os seus laços com a BMW Motorrad

Este ano, a parceria entre a Michelin e a BMW reforçou-se mais ainda.

O resultado desta frutífera parceria é a homologação do pneu MICHELIN Pilot Road 4, na sua versão GT, para a nova BMW R1200 RT. A tecnologia patenteada MICHELIN 2AT contribuiu para esta rápida homologação do pneu. A Michelin equipa assim 40% deste modelo ao sair de fábrica, sendo esta moto a mais vendida da sua categoria.

Esta nova etapa é a continuação da parceria sem precedentes estabelecida entre a BMW Motorrad e a Michelin em 2013. O pneu MICHELIN Anakee III, desenvolvido para uma utilizaçã a 90% na estrada e 10% off road, equipa 80% das BMW GS 1200 e 1200GS Adventure, em primeira montagem.

A Michelin torna-se já no parceiro principal do construtor bávaro com mais de 30% de quota de mercado em 2014. Com efeito, o novo pneu MICHELIN Pilot Road 4 GT está homologado para equipar outras motos de estrada de mais de 600 cm3.

- Este é o caso, especialmente, de:

BMW K 1300 GT, 1600 GT e GTL, Yamaha 1300 FJR, Honda Pan European, Kawasaki 1400 GTR, Triumph 1200 Trophy, Moto Guzzi 1200 Norge.

O programa dimensional da gama 
MICHELIN Pilot Road 4

Sucessora da gama MICHELIN Pilot Road 3 lançada no princípio de 2011, a nova gama MICHELIN Pilot Road 4 encontra-se em três modelos distintos: Standard, GT e Trail.

Anexo

# A Michelin, em síntese

Há mais de um século que a Michelin dedica a sua experiência e a sua capacidade de inovação para melhorar a mobilidade das pessoas e dos bens em todo o mundo.

1889: Fundação da “Michelin et Cie”.

1891: A Michelin apresenta as suas primeiras patentes de pneus desmontáveis e reparáveis.

1895: A Michelin faz rodar o primeiro automóvel sobre pneus, o Eclair.

1898: Nasce o “Bibendum”, o boneco da Michelin.

1900: Publica-se o primeiro Guia MICHELIN.

1905: Apresentação da “sola Michelin”, com rebites para melhorar a aderência
          e a resistência do pneu.

# 1910: Edição do primeiro mapa de estradas da Michelin a escala 1/200.000.

# 1913: A Michelin inventa a roda de aço desmontável.

# 1923: Primeiro pneu de ligeiro de baixa pressão (2,5 bar).

1926: A Michelin cria o seu primeiro Guia Verde turístico.

1930: A Michelin apresenta a patente do pneu com câmara de ar incorporada.

1938: A Michelin comercializa o Metalic, o primeiro pneu com carcaça de aço para 
          camiões.

1946: A Michelin inventa o pneu radial.

1959: A Michelin lança o primeiro pneu radial para engenharia civil.

1979: O pneu radial da Michelin ganha o campeonato do mundo de Fórmula 1.

1981: O Michelin Air X é o primeiro pneu radial para avião.

1989: 3615 Michelin, serviço telemático de cálculo de itinerários através do serviço 
          francês Minitel.

1992: Lançamento do primeiro pneu de baixa resistência ao rolamento MICHELIN 
          Energy™.

1993: A Michelin inventa um novo processo de fabrico de pneus: o C3M.

1995: O vaivém espacial estadunidense aterra com pneus Michelin.

1996: A Michelin inventa o pneu de engate vertical: PAX System.

1998: Primeira edição do Michelin Challenge Bibendum, primeiro evento mundial para 
          veículos ecológicos.

1998: Centenário do Bibendum, o boneco da Michelin.

2000: Bibendum, votado como melhor símbolo de todos os tempos por um júri internacional.

2001: A Michelin comercializa o maior pneu do mundo para engenharia civil.

2003: Lançamento da gama de acessórios para automóvel da Michelin.

2004: “Michelin, a melhor forma de avançar”, a nova assinatura institucional do Grupo.

2004: Comercializa-se o MICHELIN XeoBib, o primeiro pneu agrícola a baixa pressão 
          constante.

2005: A Michelin fornece pneus para o novo avião Airbus A-380. Lançamento do pneu de moto MICHELIN Power Race, o primeiro pneu desportivo com borracha dupla homologado para estrada.

2006: A Michelin revoluciona o setor de pneus para camiões com as Michelin 
          Durable Technologies.

2007: Lançamento do novo pneu verde MICHELIN Energy™ Saver, que economiza quase
          0,2 litros aos 100 km e evita a emissão de cerca de 4 gramas de CO2 por cada  
          quilómetro percorrido.

2008: A Michelin introduz o novo pneu MICHELIN X Energy™ Savergreen para
 	camiões.

2009: O guia MICHELIN France celebra a sua edição número 100.

2010: Lançamento no mercado de substituição dos pneus MICHELIN Pilot Sport 
          3 e MICHELIN Alpine A4.

2010: X Edição do MICHELIN Challenge Bibendum no Rio de Janeiro (Brasil).

2011: XI Edição do MICHELIN Challenge Bibendum em Berlim (Alemanha).

2012: Apresentação comercial na Europa do pneu MICHELIN Primacy 3.

2012: Lançamento na Europa dos novos pneus de inverno de altas 
          performances MICHELIN Pilot Alpin e MICHELIN Latitude Alpin.

2012: Comercialização na Europa dos novos pneus MICHELIN ENERGY™ 
          Saver+ e MICHELIN Agilis+.

2013: Comercialização do pneu de ultra altas performances MICHELIN Pilot Sport Cup2, equipamento original dos novos Ferrari 458 Speciale, Porsche 918 Spyder e AMG SLS Black Series.

2014: A Michelin apresenta no salão NAIAS de Detroit o pneu MICHELIN Premier 
          A/S para ligeiros cuja banda de rolamento se «autorregenera»

2014: A Michelin apresenta, em fevereiro de 2014, o seu novo pneu de inverno para ligeiros, o MICHELIN Alpin 5.

Anexo

# Alguns números chave sobre o Grupo Michelin

Fundação: 				1889

Implantação industrial:   		67 fábricas em 17 países

Número de empregados: 		111.200 em todo o mundo

Centro de Tecnologias:  	Mais de 6.000 investigadores repartidos em três continentes. 
(Europa, América do Norte e Ásia).

Orçamento anual para I&D :	 	Mais de 643 milhões de euros

Produção anual:	São fabricados cerca de 171 milhões de pneus cada ano e vendem-se 13 milhões de mapas e guias em mais de 170 países calculam-se mais de 1.200 milhões de itinerários através de ViaMichelin.

Vendas líquidas em 2013:		20.247 milhões de euros.

Um amplo número de marcas para cobrir todos os segmentos do mercado: Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal, Riken, Taurus, Kormoran, Warrior, Pneu Laurent, Recamic, Michelin Remix, Euromaster, TCI Tire Centers, Tyre Plus.

Descubra toda a história do Grupo Michelin visitando l’Aventure Michelin. A atualidade e a informação útil encontra-se em www.laventuremichelin.com.

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira sustentável para a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin também propõe serviços informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 111.200 pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia (www.michelin.es).

# DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

# Avda. de los Encuartes, 19

# 28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA

Tel.: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293

# Footnotes

(Testes de travagem efetuados pelo Dekra Test Centre em julho de 2013 em superfícies molhadas e derrapantes. Comparações realizadas entre o novo MICHELIN Pilot Road 4 e os pneus DUNLOP Sportmax Roadsmart II, METZELER Roadtec Z8 Interact M/O, PIRELLI Angel GT Grande Ligeiro e BRIDGESTONE Battax Sport Touring T30F nas dimensões 120/70 R 17 M/C 58 W (dianteiro) e 180/55 ZR17 M/C 73W (traseiro).

((Exceto em gelo e neve.

(((Segundo testes internos realizados em 2013.

# Text boxes

2012-2014: A gama MICHELIN Sport Touring radial foi totalmente renovada